BI使用文档（简易版）

一、BI概述

1、BI是什么

BI（Business Intelligence）即商务智能软件，是一种根据预设定的程序自主处理用户的原始数据，并将原始数据转化成可读的用户数据的软件。在我们的产品中，BI是通用的面向大部分客户的蓝牙数据采集及蓝牙数据交互平台。

- 为什么要用BI

- 使用蓝牙路由器获取数据后，将原始数据进行解析，并发送到服务地址的过程，多是重复工作，这样的开发多为复杂，繁琐的工作。若使用相同的手环，解析数据是对于每个客户都相同步骤。为省去客户许多不必要的对接工作，我们创造了BI。

二、BI页面

- BI功能及使用

- AC进入BI的唯一通道：将AC地址中主机名后的第一个路由改为”bi”，即可进到BI中。

- 进到BI后，会有许多版本选择，在您想要的版本后点击install，即可下载成功。

- 点击setting，进到BI配置页面

- BI目前整合了6项业务，数据采集业务、信息录入业务、定位业务、进出校业务、反向通知业务、校时业务。

- ***每项业务必须填写参数，保存后需重启BI，路由器会将获取到的数据发送到目标地址上。

- 我们以定位业务为例：

- 当我们想要获取到手环的数据时，需将左侧AC的信息写入，地址为AP的所在AC地址（后面必须加入端口号+/api），账号及密码为AC中设置项的信息。右侧有4项填写的信息，url为目标服务器地址，数据将通过post请求方式向地址推送数据。选择设备为使用设备的名称。发送间隔为获取到的数据发送至目标服务器的发送间隔。数据类型有json和form两种类型。

- 全部配置好后，点击保存，若提示保存失败，请完善上方配置信息，不符合标准的会有提示，确认信息填写正确后，点击保存，会提示”保存成功，重启BI生效”，返回到上一页面，重启BI。配置信息即可生效。

- 再以比较复杂的校时业务为例：

- 校时业务分为自动校时，手动校时。

- 自动校时：

- 选择设备为使用的终端设备

- 是否接收回复为是否接收校时的结果

- 接受回复的地址为接受结果的地址，BI将校时的结果通过post请求推送至目标地址

- 校时开始时间为路由器开始进行校时的时间点，时间以AC服务器的时间为准。注：若校时开始时间为8:00则在8点前需将手环开启（路由器可以扫到），在8点过后再次扫描到手环才可进行校时。

- 校时时间为进行校时的总时长，若接受回复，且在指定时间内没有全部校时成功，则校时时间结束时向服务器推送校时结果。若接受回复，且全部手环在时间范围内全部校时成功，则在全部校时成功后，将结果推送至服务器。

- 手动校时：

- 选择设备为使用的终端设备

- 是否接收回复为是否接收校时的结果

- BI服务器地址为将进行手动校时的手环或其他蓝牙设备的MAC地址推送至BI的服务器中的地址。常为http://192.168.199.183:8081/bi/education/api/clockSync/后接自定义路由。（下面以postman为例，向BI服务器发送请求）注：推送的地址与BI页面中的地址必须统一。

- 接受回复的地址为接受结果的地址，BI将校时的结果通过post请求推送至目标地址。推送的数据格式请看业务的介绍文档

- 校时开始时间为路由器开始进行校时的时间点，时间以AC服务器的时间为准

- 校时时间为进行校时的总时长，若接受回复，且在校时时间内没有全部校时成功，则校时时间结束时向服务器教室结果数据。若接受回复，且全部手环在时间范围内全部校时成功，则在全部校时成功后，将结果推送至服务器。

- 黑白名单为是选用制定路由器执行，还是不选用指定路由器执行

- 我们拿postman举例，向BI服务器地址发送指定的校时手环。

- Headers中写入Content-Type:application/json

- Body中数据格式为

- "type": "clockSync",

- "timeout": 300,//与BI中的填写相同

- "requireRes": "true",

- "deviceMac":["D8:45:A3:B8:20:C2","D3:CB:56:6E:7C:82","E6:96:F1:52:D1:C2"]